DR-050产品规格书

产品编号：DR-050

规    格：50×70×38

工作电压：DC5-28V

功    率: 180W

外壳材质: ABS塑料

概况说明：

DR-050配备了多种的变光程序可供用户选择，产品应用的核心电子元件全部采用国外原厂封装，安全稳定，

发热量极低。LED变光方式采用PWM方式，达到256灰度级，使得变化效果更为细腻。本产品属于小功率控制

器,专门是为拖带光源较少的应用场景设计的,只有单路RGB输出端口。可拖带的光源：LED模组，LED灯条，LED

灯带，LED灯管。最多可拖带常规96珠灯板20米或9珠模组150个。

拨码开关:

拨码开关共8位，其中4-8位用来调节变化速度(4最快，8最慢)，1-3位用来选择变化模式

1、速度调节

| 位 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 速度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状 态 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 1 | 用户可以通过拨码开关自行调节速度 速度一栏中的数值越小，速度越快。1次只能打开1个位号才有效，当同时打开2个及以上或全部关闭时，系统将默 认为4号位的速度。 |
|  | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 2 |  |
|  | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 3 |  |
|  | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 4 |  |
|  | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 5 |  |

２、模式选择

| 位 | 1 | 2 | 3 | 模式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状 态 | ON | ON | ON | 1 | 单色蓝色 |
|  | ON | ON | OFF | 2 | 单色红色 |
|  | ON | OFF | ON | 3 | 蓝色渐明渐暗 |
|  | ON | OFF | OFF | 4 | 绿色渐明渐暗 |
|  | OFF | ON | ON | 5 | 红色渐明渐暗 |
|  | OFF | ON | OFF | 6 | RGB跳变 |
|  | OFF | OFF | ON | 7 | 七彩跳变 |
|  | OFF | OFF | OFF | 8 | 七彩渐变 |

接口示意图：

接线示意图：