DR300说明书

产品编号：DR-300

规    格：108×118×38

工作电压：DC5-28V

功    率: 1500W

外壳材质: 金属喷漆

概况说明：

本品配备了多种的变光程序可供用户选择，产品应用的核心电子元件全部采用国外原厂封装，安全稳定，发热量极低。LED变光方式采用PWM方式，达到256灰度级，使得变化效果更为细腻。为方便安装，该产品设计两路RGB输出端口。

本品最大的特点是：利用市电AC220V，50HZ的频率，实现所有主控拖带的光源同步变化，无需分控器来实现功率放大，该产品必须配合交流电源适配器一起使用。安装时所有的电源适配器必须接到同一路220V交流电上。

可拖带LED模组，LED灯条，LED灯带，LED灯管。最多可拖带常规96珠灯板120米或9珠模组1000个。

拨码开关:

- 当开关按钮拨到ON方向时为打开状态,反之为关闭状态(OFF)。

- 拨码开关的1-5号位用于调节变化速度，共有5级速度：第1位最快，第5位最慢，依此类推。1次

只能打开1个位号才有效，当同时打开2个及以上或全部关闭时，系统将默认为1号位的速度。

- 拨码开关的6-8号位用于变化模式的选择，以RGB灯为例，具体操作方式请参照下表：

| 位 | 5 | 6 | 7 | 模式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状 态 | ON | ON | ON | 1 | 单色红色 |
|  | ON | ON | OFF | 2 | 单色蓝色 |
|  | ON | OFF | ON | 3 | 红色渐明渐暗 |
|  | ON | OFF | OFF | 4 | 绿色渐明渐暗 |
|  | OFF | ON | ON | 5 | 蓝色渐明渐暗 |
|  | OFF | ON | OFF | 6 | RGB跳变 |
|  | OFF | OFF | ON | 7 | 七彩跳变 |
|  | OFF | OFF | OFF | 8 | 七彩渐变 |

接口示意图：

接线示意图：